## Slide 1
Text Detection in P&ID
Jinseo Choi
CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

## Slide 2: P&ID
Piping & instrumentation diagram
  Representing the relationship between equipment
P&ID components
  Mechanical machinery named and list
  Process piping, sizes and identification
  Valves, vent identification
  Permanent start-up, flush edges and flow directions
  Etc.
Seoul National University Open Courseweare, Design Theories of Ship and Offshore Plant, Myung-Il Roh,
https://ocw.snu.ac.kr/sites/default/files/NOTE/07-DTSOP-Outfitting%20Design(171130).pdf

## Slide 3: Pipe Outfitting Workflow in Shipbuilding
2D sketch and 3D Modeling for pipe outfitting is generated by referencing P&ID
  P&ID is also used as a reference for the operation or maintenance of the facility.
Seoul National University Open Courseweare, Design Theories of Ship and Offshore Plant, Myung-Il Roh,
https://ocw.snu.ac.kr/sites/default/files/NOTE/07-DTSOP-Outfitting%20Design(171130).pdf
P&ID is continuously used!

## Slide 4: P&ID symbols
Piping & instrumentation diagram
  Representing the relationship between equipment
P&ID components
  Mechanical machinery named and list
  Process piping, sizes and identification
  Valves, vent identification
  Flow directions
  Legend
  Etc.
AVEVA. P&ID demo, https://www.aveva.com/en/products/pid-and-diagrams/
Legend

## Slide 5: P&ID symbols standard
P&ID standard organizations
  ISA: International Society of Automation, ISA-5.1-2009
  DIN: Deutsches Institut für Normung, DIN 19227
  PIP: Process Industry Practices PIC001
  ISO: International Standards Organization, ISO 1461
  BS: British Standard, BS 1646
ISA-5.1 is the most widely used
ISA 5.1, http://integrated.cc/cse/Instrumentation_Symbols_and_Identification.pdf

## Slide 6: How to read P&ID
Legend를 참조하여 심볼, 기기번호 숙지
동일한 심볼은 기기번호(태그)로 구별
  P&ID는 기기 식별을 위해 번호를 부여
  Format은 공사별로 기기 번호 관련 절차서를 표준화하여 사용
  예시
Legend
Symbol
P : Pump
10 : 실내 설치
01 : 기기번호
A/B : 열

## Slide 7: P&ID object detection
이미지형식의 P&ID 도면에서 객체정보를 추출
필요성
  P&ID design tool로 편집할 수 없는 이미지, pdf 형식의 P&ID 도면을 수정하고자 할 때
  사람이 육안으로 보고 판단하여 도면 재구성이 요구됨 → 오류발생 가능성 존재, 느린 속도
  객체탐지 기술을 통해 빠르게 도면으로부터 직접 객체정보를 추출하여 데이터화
객체정의
  선(Pipe)
  심볼
  태그
  도면번호

## Slide 8: Related works
E. Yu et al., 2019
  Features Recognition from Piping and Instrumentation Diagrams in Image Format Using a Deep Learning Network, MDPI energies
Contribution
  딥러닝 기반 P&ID 객체인식을 위한 훈련데이터셋 구조 제안(클래스, 데이터형식, 디렉터리구조)
  P&ID 이미지 전처리 방법 제안(기울기 보정, 테두리 제거)
  AlexNet 모델을 사용하여 객체인식 테스트
  연속된 CNN 모델은 P&ID 해상도(5000x4200)를 낮추기 때문에 복잡한 P&ID 인식률이 떨어짐을 확인 + 높은 연산 오버헤드
  원본 P&ID를 여러 부분으로 분리하여 연산 수행 후 Sliding window 기법으로 예측결과를 병합
  이전 논문발표 세미나에서 이미지를 512x512로 나누어서 모델에 입력하는 이유

## Slide 9: Related works
W. Gao et al., 2020
  Component detection in piping and instrumentation diagrams of nuclearpower plants based on neural networks, ELSEVIER, Progress in Nuclear Energy
Contribution
  원자력 플랜트 유지와 운전에 필요한 P&ID 데이터 수동 추출에서 발생하는 위험을 방지하기 위한 딥러닝 기반 자동 데이터 추출기법 제안
  ResNet-50모델을 사용하여 25개 클래스의 심볼 탐지 + Hough transform으로 파이프 탐지
  CNN 구조분석, 심볼 탐지성능 향상을 위한 하이퍼파라미터 튜닝기법 제안
  데이터셋 준비, 증강기법 제안
  Seglink모델을 사용하여 텍스트 인식

## Slide 10: Related works
D. Moon et al., 2021
  합성 데이터와 텍스트-심볼 통합 검출을 활용한 이미지 형식 P&ID 인식 기법, 한국CDE학회
Contribution
  심볼, 화살표 방향을 고려한 데이터셋 정의
  AlexNet 모델을 사용하여 심볼 인식
  LSTM 모델을 사용하여 태그 텍스트 인식

## Slide 11: P&ID Text detection
딥러닝을 사용한 P&ID 텍스트 인식
Google tesseract-OCR
  LSTM 기반 OCR 엔진
  https://github.com/tesseract-ocr/tesseract
  Python wrapper, CLI 인터페이스 지원
  언어별 훈련데이터셋 제공
  인식성능 향상을 위한 이미지처리기법 제공

## Slide 12: Google tesseract-OCR
Install
  apt install tesseract-ocr
  apt install libtesseract-dev
  pip install pytesseract : python wrapper 설치
  pip install opencv-python : OpenCV 설치
Flow
  이미지 로드 → 문자인식(pytesseract.image_to_data()) → 추론 값으로 이미지 내 바운딩 박스 출력
이미지로부터 인식된 텍스트 좌상좌표
너비
높이
추론한 텍스트 내용
확률

## Slide 13: Google tesseract-OCR
Code
Tesseract 텍스트 추론
바운딩박스 좌표값 추출
추론 확률이 30% 이상인 경우만 출력
바운딩박스 생성

## Slide 14: Google tesseract-OCR
결과
  전처리 없는 원본 이미지 사용시 오탐 사례 존재
  이미지 전처리, 훈련데이터 튜닝으로 성능개선
Error case
Error case
Error case

## Slide 15: Google tesseract-OCR
입력 이미지 분할
  Resolution: 6622 * 4677
  4분할된 이미지 입력

## Slide 16: Google tesseract-OCR
Code
  픽셀 값을 기준으로 4분할

## Slide 17: Google tesseract-OCR
결과
  픽셀 값을 기준으로 4분할
  미 탐지 영역 개선
분할 전
분할 후

## Slide 18: Google tesseract-OCR
결과
  텍스트가 아닌 영역에 대한 추가 오탐사례 발생
분할 전
분할 후

## Slide 19: Google tesseract-OCR
추가 성능개선
  세부분할, 이미지 전처리(테두리 제거)로 추가 성능개선이 가능할 것으로 생각됨
  P&ID 데이터로 가중치 미세조정
처리과정 분리 텍스트 영역 탐지 → 텍스트 인식
  W. Lee et al., 합성 데이터와 텍스트-심볼 통합 검출을 활용한 이미지 형식 P&ID 인식 기법,2021
  텍스트 영역탐지(CRAFT) + 텍스트 인식(Tesseract)

## Slide 20: P&ID Text detection
CRAFT
  NAVER Clova AI
  Baek, Youngmin, et al. "Character region awareness for text detection." Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019.
  딥러닝 기반 Character Region, 문자단위 영역인식모델 제안
  입력으로 사용한 이미지에 대해 픽셀마다 Region score, Affinity score을 예측
  Region score: 해당 픽셀이 문자의 중심을 확률
  Affinity score: 해당 픽셀이 인접한 두 문자의 중심일 확률 → 개별문자가 하나의 단어로 그룹화될 것인지 결정
  FCN구조를 따름, VGG-16을 기반으로 함

## Slide 21: CRAFT
Install
  범용으로 사용하기 위해 훈련된 가중치 데이터 제공
  https://github.com/clovaai/CRAFT-pytorch
  pip install torch
  pip install torch-vision
Flow
  이미지 입력 → 전처리 → 모델추론 →원본 이미지 바운딩 박스 매핑 → 출력

## Slide 22: CRAFT
Code
사전학습 가중치 로드
탐지확률 출력 임계값 (40%)
입력이미지 해상도(2048)

## Slide 23: CRAFT
Result
  단일문자를 탐지하지 못하는 문제가 존재
Error case
Error case
(tilting)
Error case
Error case

## Slide 24: CRAFT
4분할 이미지 결과
  밀집된 영역에 대한 정확도 상승
분할 전
분할 후

## Slide 25: CRAFT
4분할 이미지 결과
  이미지 로고에 포함된 텍스트 탐지
  단일문자에 대한 탐지성능은 크게 개선되지 않음
분할 전
분할 후

## Slide 26: CRAFT
분할 전
분할 후
도면 내 단일문자 탐지성능 증가

## Slide 27: CRAFT
CRAFT 모델은 이미지에서 텍스트 영역을 추론하여 바운딩
  텍스트 인식은 수행하지 않음
  텍스트 인식성능 향상을 위해 CRAFT(텍스트 영역 탐지) + Tesseract(텍스트 인식)를 같이 사용하는 기법이 제안됨
  W. Lee et al., 합성 데이터와 텍스트-심볼 통합 검출을 활용한 이미지 형식 P&ID 인식 기법,2021
S1.0_w_tr: 1.0 image scale, Add text rotate class

## Slide 28: Symbol detection
Idea
  P&ID 내 도면에서 문자영역 추출(Tesseract)
  추출한 문자에서 심볼 기기번호 텍스트 필터링
  기기번호 텍스트의 bounding box 좌표값 추출
  텍스트 영역 좌표값을 심볼영역으로 확장
Valve-001
Valve-002
Valve-004
Valve-003
Line-002
Note 1
Note 2
① 문자영역 인식(tesseract)
② 문자영역 추출
Regex(“Valve=\d\d\d”)
③ 심볼 기기번호 필터링
④ 텍스트 좌표 값 추출
Filtered text coordinates

## Slide 29: Symbol detection
5. 기기번호 텍스트 + 심볼을 포함하는 bounding box 확보
  텍스트 bounding box 좌표 값을 기준으로 심볼영역이 포함되도록 확장
x,y = (1200, 2012)
h = (50)
w = (350)
Image[x-2//w : x+2*w, y : w+h]
좌측상단 좌표 값, bounding box의 높이 너비 값을 사용하여 심볼영역으로 확장
⑤ 텍스트 영역 좌표 값을 심볼영역으로 확장

## Slide 30: Symbol detection
문제점
  세로배치 심볼 추출 불가능
해결
  텍스트 bounding box위치 기준 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽
  영역으로 확장
  각 방향 확장 영역에 대해 검정색 픽셀개수가 가장 큰 영역 선택
위
아래
오른쪽
왼쪽
텍스트
bounding box

## Slide 31: Symbol detection
해결
위
아래
오른쪽
왼쪽
텍스트
bounding box
아래
위
왼쪽
오른쪽
검정색 픽셀 개수

## Slide 32: Symbol detection
Code
  텍스트 인식 및 심볼 기기번호 필터링
도면 내 텍스트 인식(텍스트 내용, 위치, 정확도 추출)
결과를 데이터 프레임으로 변환
심볼 기기번호를 필터링하기 위한 정규표현식
심볼 기기번호가 필터링된 데이터 프레임

## Slide 33: Symbol detection
Code
  심볼영역 탐지를 위한 4방향 확장
텍스트 bounding box의 좌표, 폭, 높이 기준으로 4방향 확장
확장 영역에 대한 검은색 픽셀값 추출 후 리스트 저장

## Slide 34: Symbol detection
Code
  픽셀 값 비교
이미지 저장
확장 영역에 대한 검은색 픽셀값 이 가장 높은 영역 선정

## Slide 35: Symbol detection
결과
  심볼탐지: 12/12
  세로영역 탐지 성공
Error case
  잘린 심볼영역이 탐지되는 case
  탐지된 영역의 비율이 일정하지 않음

## Slide 36: Symbol detection
원인
  Bounding box 좌표 기준으로 확장 시 분할 이미지의 범위를 초과하는 경우가 발생
  범위를 초과한 경우 예외처리로 캡처된 데이터가 저장되지 않음
  정상적으로 저장된 이미지만 픽셀값 비교
  심볼이 올바르게 출력되지 않음
Image out of range
Error
Image out of range
Error

## Slide 37: Symbol detection
해결
  확장된 범위가 이미지 픽셀값을 초과하는 경우 경계값까지만 확장하도록 예외처리
원인2
  Tesseract가 추출하는 bounding box의 width, height 값이 차이가 발생,
  각 심볼 영역을 추출하는 범위가 달라짐
해결
  Width, height 평균값을 사용하여 추출

## Slide 38: Symbol detection
수정 결과
  Tesseract가 추출하는 bounding box의 width, height 값이 차이가 발생,
  각 심볼 영역을 추출하는 범위가 달라짐
  Width, height 평균값을 사용하여 추출

## Slide 39: Symbol detection using deep learning
딥 러닝 분류모델을 사용하여 심볼영역 분류
  기존 텍스트 Bounding box영역을 기준 4방향으로 확장한 이미지 픽셀 값 비교
  픽셀 값이 가장 큰 이미지를 심볼 이미지로 구분
  MNIST 모델을 사용하여 심볼영역이 포함된 이미지를 구분
  심볼 영역 분류결과가 수렴되는 결과를 분석함
Up
Down
Left
Right
Symbol bounding
Area
Error
Error
Error

## Slide 40: Symbol detection using deep learning
MNIST 분류모델 추론결과 분석
  MNIST dataset으로 학습시킨 모델 가중치 저장
  텍스트 기준 4방향으로 확장된 이미지를 학습모델 입력데이터로 전처리
  모든 이미지에 대한 추론결과 추론
이미지 전처리
  이미지 Resize
  250x250 → 28x28

## Slide 41: Symbol detection using deep learning
이미지 보간
  크기 변경 시 손실된 이미지 정보를 보간 기법을 사용하여 유지
  변경 해상도에 맞게 이미지 샘플링

## Slide 42: Symbol detection using deep learning
전체 이미지 추론결과 분석
  도면 내 전체 심볼 개수: 12개
  4 방향 이미지 확장 개수: 12x4 = 48
  심볼영역이 포함되지 않는 경우 0으로 인식
  심볼영역이 포함된 경우:
  아래쪽: 0, 2, 8
  왼쪽: 2, 4, 8
  오른쪽: 0, 2, 4, 8
50%
91%
58.3%
50%

## Slide 43: Symbol detection using deep learning
심볼에 대해 일관성이 없는 추론결과 출력
Down→ ‘2’
Up→ ‘0’
Left → ‘2’
Right→ ‘0’

## Slide 44: Bounded Symbol Recognition
심볼영역이 연결된 Line 탐지
  추출한 심볼과 Line의 관계성 파악
  예) Valve-007이 어떤 Line에 연결되어 있는가?
Idea
  심볼과 연결된 선의 좌표 파악
Line-???

## Slide 45: Symbol masking
바운딩한 심볼영역 화이트 마스킹
  라인 탐지 시 간섭방지
  심볼영역 판정 시 모든 확장영역에 대해 픽셀 합계, 좌표를 튜플로 저장
  튜플 순회 시 심볼영역으로 판정된 픽셀 값과 동일한 경우 원본 이미지에 해당 영역 마스킹
  snapshot_coordinates_tuple.append((np.sum(snapshot), [y,h,x,w]))

## Slide 46: Symbol masking
결과

## Slide 47: Line detection
Line 탐지
  예전 발표논문에서 PnID line영역을 허프변환으로 탐지한 사례가 존재
허프변환(Hough transform)
PnID hough transform, Moon, Yoochan, Jinwon Lee, Duhwan Mun, and Seungeun Lim. 2021.
"Deep Learning-Based Method to Recognize Line Objects and Flow Arrows from Image-Format
Piping and Instrumentation Diagrams for Digitization" Applied Sciences 11, no. 21

## Slide 48: Line detection
Line 탐지
  예전 발표논문에서 PnID line영역을 허프변환으로 탐지한 사례가 존재
허프변환(Hough transform)
  이미지 내 모든 픽셀 순회
  동일선상에 존재하는 검정 픽셀 수가 특정 threshold 이상 존재할 경우 직선으로 판단
PnID hough transform, Moon, Yoochan, Jinwon Lee, Duhwan Mun, and Seungeun Lim. 2021.
"Deep Learning-Based Method to Recognize Line Objects and Flow Arrows from Image-Format
Piping and Instrumentation Diagrams for Digitization" Applied Sciences 11, no. 21

## Slide 49: Line detection
허프변환(Hough transform) 원리
  한 점을 지나는 직선의 방정식은 원점으로 부터 떨어진 길이 r 과 x축에 대해 기울어진 각 를 가진 직선의 방정식으로 표현가능
  한 점을 지나는 직선은 무수히 많은 ()값을 가질 수 있음
  평면상에 존재하는 두 점에 대해 가능한 모든() 값을 생성
  이 때 두 점을 지나는 직선에 대한 () 값 존재
  각 점에서 동일한 () 값이 존재할 때 해당 () 를 직선이라고 판단

## Slide 50: Line detection
허프변환(Hough transform) 구현
  이미지 내 모든 검정 픽셀에 대해서 (0~180)까지 모든 () 값을 리스트에 저장
  각 리스트에서 동일한 () 값이 N개 이상일 경우 해당 () 값을 가지는 직선의 방정식을 실제 직선이라고 판단
  cv2.houghlines(image, , , threshold)
  모든 픽셀 탐색 후 threshold 이상 겹치는 모든 () 반환
파라미터
  값 탐색범위
  값 탐색범위
  Threshold: 직선으로 판단할 겹치는 () 값 개수
  Ex) Threshold: 200 → 픽셀 당 존재하는 () 리스트에서 동일한 ()가 200개 이상 존재할 경우 직선이라고 판단

## Slide 51: Line detection
허프변환 전처리
  선 굵기를 고려하지 않으므로 1픽셀로 표현되도록 edge 처리

## Slide 52: Line detection
오탐 방지를 위한 테두리 영역 제거

## Slide 53: Line detection
허프변환 결과
  () 값으로 직선 시작점을 추출
  Threshold: 1000
  각 선분의 시작점과 끝점을 알 수 없는 문제가 존재

## Slide 54: Line detection
확률적 허프변환
  유한한 선분탐지를 위한 허프변환 알고리즘
  픽셀을 무작위로 선택하여 () 값 추출
  Threshold값 이상인 () 값을 가진 픽셀좌표 저장
  선분의 시작점과 끝점을 반환
결과
  선분 끝점이 제대로 검출되지 않음

## Slide 55: Line detection
전체 이미지 선분 시작점 끝점 추출
  하나의 선분을 2개이상으로 인식하는 경우 존재
  정확한 시작점을 알아내기 어려움

## Slide 56: Line detection
이미지 Crop 수행 후 확률적 허프변환 결과
  길이가 긴 선분에 대한 탐지성능 향상
  미탐지 1건

## Slide 57: Line detection
파라미터 최적화 후 선분 시작점 끝점 추출
  중복탐지 감소
  미탐지 1건

## Slide 58: Line detection
이미지 4분할 후 허프변환 수행
  동일한 위치에서 미탐지 발생

## Slide 59: Line detection
선분 시작점 끝점 추출

## Slide 60: Line-Symbol recognition
특정 심볼이 속한 라인이 무엇인지 인지
  예) Line-000에 속한 심볼은 무엇인가? → Valve-001, Valve-002…
  예) Valve-001에 연결된 라인은 무엇인가? → Line-000
지금까지 4분할된 영역에서 심볼영역과 라인의 시작점들을 추출함
분할 이미지 좌표를 전체 도면 크기에 대한 좌표 값으로 변환
특정 심볼의 시작점과 가장 가까운 라인의 시작점을 해당 심볼이 속한 라인이라고 판단

## Slide 61: Line-Symbol recognition
전체 도면크기에서 심볼영역의 좌측상단(시작) 좌표를 변환하여 저장

## Slide 62: Line-Symbol recognition
전체 도면크기에서 경계선, 표를 제외한 파이프라인의 시작좌표와 끝 좌표를 추출하여 저장

## Slide 63: Improvement of line detection performance
기존 1번 수행한 선 탐지를 여러 번 수행하여 탐지성능을 높임
  탐지된 선 중 가장 첫번째로 탐지된 항목만 추출
  해당 선은 white masking으로 이미지에서 제거
  탐지되는 라인이 없을 때 까지 반복
[최초 선 탐지결과]
가장 먼저 탐지된 선 저장 후 이미지에서 제거
[2번째 선 탐지결과]
: 탐지되지 않았던 선들이
반복수행 후 탐지된 경우

## Slide 64: Improvement of line detection performance
결과

## Slide 65: Line matching
현재 도면에서는 Line이 6개로 정의되어 있음
  Line-001, Line-002, … Line-006
탐지된 개별 선들의 위치상 관계성을 파악하여 6개 선으로 분류
각 Line을 딕셔너리 객체로 관리
{“Line” : “0”, “coordinates” : [[x1,y1, x2, y2], … ]}
{“Line” : “1”, “coordinates” : [[x1,y1, x2, y2], … ]}
{“Line” : “Line-003”, “coordinates” : [[x1,y1, x2, y2], … ]}
…

## Slide 66: Line matching
탐지된 선들의 시작점 끝점 좌표 매핑상태 확인
선의 시작점 끝점을 사용하여 선들간 연결관계 파악
● : 선 시작점 좌표
● : 선 끝점 좌표

## Slide 67: Line matching
수직선 탐지된 선들 중 시작점 x좌표와 끝점 x좌표가 같은 선을 필터링
(10, 20)
(50, 20)
Horizontal line
(20, 10)
(20, 50)
Vertical line

## Slide 68: Line matching
Pixel processing 방식 직선 검출기법
0
1
2
3
4
5
7
6
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
7
6
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
7
6
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
7
6
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 69: Line matching
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
7
6
y
x
0 | 6
45.5 | 5.56
180 | -2
0 | 6
45.5 | 5.56
180 | -2
0 | 3
45.5 | 5.56
180 | -3
0 | 3
45.5 | 5.56
180 | -3
0 | 2
45.5 | 5.56
180 | -6
0 | 2
45.5 | 5.56
180 | -6
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
matching pixel Threshold = 3

## Slide 70: Line matching
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
7
6
y
x
0

## Slide 71: Line matching
제안기법 직선 검출기법

## Slide 72: Line matching
필터링된 수직선의 시작점 또는 끝점과 동일한 좌표를 가진 선 탐색
  오차범위 내 같은 (x, y)좌표가 존재할 경우 해당 라인을 연결된 라인이라고 판단
(10, 20)
(50, 20)
(51, 22)
(51, 72)
오차범위: 5
Case 1
(10, 20)
(50, 20)
(8, 22)
(8, 72)
(10, 75)
(50, 74)
(51, 22)
(52, 72)
Case 2
(10, 74)
(50, 74)
(8, 22)
(8, 72)
Case 3

## Slide 73: Line matching
매칭 결과
  수직선과 직접적으로 연결되어 있는 선 까지 탐지됨

## Slide 74: Line matching
수직선, 수직선과 직접 연결된 선은 Line 딕셔너리에 추가
  선 탐색리스트에서 해당 선들에 대한 좌표값 제거
선 탐색 리스트
{“Line” : “Vertical_line”,
“coordinates” : [[x1,y1, x2, y2], …]}
Update.(vertical_lines, key=‘coordinates’)
: x축 좌표 값 일치
: x축, y축 좌표 값 일치
: 선택된 선의 좌표 값
line_list.remove(selected_lines)

## Slide 75: Line matching
수평선 탐지
  선 탐색 리스트를 시작점 x 값을 기준으로 오름차순 정렬
  라인이 시작되는 선을 특정가능
  가장 x값이 작은 선을 기준으로 수평선 탐지
①
②
③
④

## Slide 76: Line matching
수평선 탐지
  해당 라인의 시작점 끝점의 x축 좌표와 기준선 비교
  탐색 리스트 전체 순회 후 필터링된 리스트 반환
  선의 끝점 또는 시작점과 수직선의 x축 좌표 값의 차이 계산
  거리가 20 이하인 경우 수직선을 가로질러 하나로 연결된 선으로 판단
탐색 리스트 정렬
기준선 지정
리스트 내 기준선 삭제
탐색 리스트 순회 시작
Y 축 값이
동일한가?
기준선의 시작점과
겹치는 경우
기준선의 끝점과
겹치는 경우
기준선 앞쪽배치
기준선 뒤쪽 배치
탐색리스트에서
해당라인 삭제 후 재정렬
수직선을
통과하는가?
종료
Case1(수직선에서 구분된 선)
Case2(수직선을 가로질러 연결된 선)
라인의 좌표가
기준선의 좌표와 겹치는가?

## Slide 77: Line matching
결과
Line 딕셔너리 출력결과
{‘Lineinfo’ : Line이름, ‘cordiante’ : [연관된 선의 모든 시작점, 끝점 좌표]}

## Slide 78: Symbol matching
초기에 수집된 도면 내 심볼 위치정보 리스트 사용
  심볼의 크기와 좌측 상단에 대한 좌표 값 보유
  심볼이름, x축 좌표, y축 좌표, 너비, 높이
  선의 시작점과 심볼의 시작점이 오차범위 내에서 가까울 경우 해당 심볼의 소속을 해당 선의 Line 정보로 변경
Case1(가로 심볼)
Case2(세로 심볼)
(50, 20)
(55, 10)
(50, 20)
(40, 20)

## Slide 79: Symbol matching
개별 심볼의 소속과 위치정보를 딕셔너리로 관리
  {‘Name’: “Valve-001”, ‘Lineinfo’: “Line-001”, ‘cordiante’:[x,y,w,h]}
  {‘Name’: “Valve-002”, ‘Lineinfo’: “Line-003”, ‘cordiante’:[x,y,w,h]}
Line 소속정보가 결정된 심볼은 탐색리스트에서 제거
Line 딕셔너리 기반으로 탐색 → 리스트 정렬 불필요

## Slide 80: Symbol matching
초기에 수집된 도면 내 심볼 위치정보 리스트 사용
각 Line 딕셔너리를 순회
Line별 좌표 값과 근접한 심볼이 존재할 경우
  심볼 딕셔너리를 생성하여 라인정보와 심볼정보 추가
개별 Line에 소속된
선들 좌표 입력
심볼 리스트 순회 시작
라인의 좌표가
심볼 좌표와
겹치는가?
심볼 탐색 리스트에서
해당 심볼 삭제
심볼 딕셔너리 생성
심볼 딕셔너리
Lineinfo 매핑정보 추가
심볼 딕셔너리
심볼좌표 추가
심볼 딕셔너리 리턴

## Slide 81: Symbol matching
결과

## Slide 82: Line definition
Lineinfo
Cordinate
- Key -
“”
[x1,y1,x2,y2],…
Lineinfo
Cordinate
- Key -
“”
[x1,y1,x2,y2],…
…
Dictionary List
Line Dictionary
Name
Cordinate
- Key -
“Valve-001”
[x1,y1,x2,y2]
…
Symbol List
Symbol Dictionary
Lineinfo
“”
Name
Cordinate
- Key -
“Valve-002”
[x1,y1,x2,y2]
Lineinfo
“”
Line_text List
[“Valve-001”, [x,y]]
[“Valve-002”, [x,y]]
[“Valve-003”, [x,y]]
[“Valve-004”, [x,y]]
[“Valve-005”, [x,y]]
[“Valve-006”, [x,y]]
Line-Symbol 매칭은 딕셔너리 Key를 통해 조회가능
도면 내 Line 이름에 대해 각 딕셔너리에 추가필요
라인 텍스트의 위치정보를 보유한 Line_text 리스트를 순회하여 딕셔너리에 매핑

## Slide 83: Line definition
Line 딕셔너리의 좌표 리스트에서 Line 텍스트의 좌측상단 좌표와 인접한 좌표 탐색
오차범위 내 인접한 좌표가 존재할 경우 딕셔너리 “Lineinfo” 업데이트

## Slide 84: Line definition
결과
Lineinfo
Cordinate
- Key -
“Line-001”
[x1,y1,x2,y2],…
Lineinfo
Cordinate
- Key -
“Line-002”
[x1,y1,x2,y2],…
…
Dictionary List
Line Dictionary
Name
Cordinate
- Key -
“Valve-001”
[x1,y1,x2,y2]
…
Symbol List
Symbol Dictionary
Lineinfo
“Line-001”
Name
Cordinate
- Key -
“Valve-002”
[x1,y1,x2,y2]
Lineinfo
“Line-002”

## Slide 85: Tactics for paper writing
What is our strong point?
  기존에 높은 성능을 보인 텍스트 탐지모델을 사용하여 심볼탐지에 사용하여 탐지율을 높임
  데이터셋 구축필요 x
  직선 탐지 시 탐지결과를 마스킹한 후 반복 수행하여 직선탐지 성능을 높임
  심볼 타입에 관계없이 텍스트 기반으로 영역을 탐지, 학습 불필요
What is our weak point?
  심볼 번호가 표준을 따르지 않을 경우 오탐 가능성이 있음
  대각선 탐지불가
  유체 흐름 방향에 대해 탐지불가
  도면이 복잡할 수록 처리시간이 오래걸릴 수 있음(반복탐지)

## Slide 86: Tactics for paper writing
How to emphasize our scheme?
  텍스트 정보 추출만으로 심볼, 라인까지 탐지
  심볼과 선들의 소속관계를 휴리스틱하게 구별(관계성 파악)
What is comparison target?
  딥러닝 기반으로 심볼을 탐지하는 기법
Which data must selected that contain to evaluation section?
  반복탐지로 인한 선 탐지율
  분할 했을 때 텍스트 탐지 정확도
  심볼탐지비율

## Slide 87: Tactics for paper writing
Evaluation
  Line detection rate :
  Symbol detection rate
  Execution time:

## Slide 88: Entire Workflow of Proposed Scheme
Benchmark case

## Slide 89: Summary
Line
Objects
P&ID Image
Tesseract OCR
Hough transform
Line
Objects
Line
Object
Remove
detected line
Text | x | y | w | h
“Line-001” | 2345 | 882 | 220 | 30
“Valve-006” | 4534 | 2145 | 256 | 25
“Line-008” | 3623 | 2314 | 256 | 25
…
Preprocessing
Convert
Gray scale
Border remove
…
…
…
…
Symbol text location
Symbol text location
Symbol text location
Line text location
Line text location
Line text location
Text Detection
Line Detection
Symbol detection
Valve-006
Valve-006
Merge adjacent line object
Line recognition
Line-002
Lineinfo
Cordinate
-Dictionary-
“Line-002”
[x1,y1,x2,y2]
Symbol
Object
Line-Symbol recognition
Valve-006
Line-002
Line-002
Valve-006
Line-002

## Slide 90: Summary
P&ID Image
Tesseract OCR
Hough Transform
Line
Object
Remove
Detected Line
Text | x | y | w | h
“Line-001” | 2345 | 882 | 220 | 30
“Valve-006” | 4534 | 2145 | 256 | 25
“Line-008” | 3623 | 2314 | 256 | 25
…
Preprocessing
Image
Binarization
Border Remove
…
…
…
…
Line Text
Location
Text Detection
Line Detection
Symbol Detection
Valve-006
Valve-006
Merge Adjacent Line Object
Line Recognition
Line-002
Symbol
Object
Line-Symbol Recognition
Valve-006
Line-002
Line-002
Valve-006
Line-002
Symbol Text
Location
Object Semantic Analysis
Symbol Detection
Generate Data Structure
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 91
P&ID Image
Tesseract OCR
Hough transform
Line
Object
Remove
Detected Line
Text | x | y | w | h
“Line-001” | 2345 | 882 | 220 | 30
“Valve-006” | 4534 | 2145 | 256 | 25
“Line-008” | 3623 | 2314 | 256 | 25
…
Preprocessing
Convert
Gray scale
Border remove
…
…
…
…
Text Detection
Line Detection
Symbol Detection
Valve-006
Valve-006
Merge Adjacent Line Object
Line Recognition
Line-002
Symbol
Object
Line-Symbol Recognition
Valve-006
Line-002
Line-002
Valve-006
Line-002
Symbol
Text Location
Line
Text Location
Generate Data Structure
Lineinfo
Cordinate
- Line Dictionary-
“Line-001”
[x1,y1,x2,y2]
Name
Lineinfo
- Symbol Dictionary-
“Valve-006”
“Line-001”
Cordinate
[x1,y1,x2,y2]
1
2
3
4
5
6
7
8
1. 탐지성능을 높이기 위한 이미지 전 처리(RGB to Gray, 테두리영역 제거)
2. Tesseract OCR으로 텍스트, bounding box 위치를 추출하여 Dataframe 생성
3. Dataframe에서 심볼 텍스트 좌표 값을 기준으로 심볼영역 탐지하여 오브젝트로 저장
3.1. 텍스트 위치기준 4방향 스캔 후 검은색 픽셀의 개수가 가장 많은 영역을 심볼영역으로 판단
4. 허프변환으로 도면 내 선 영역 탐지
4.1. 탐지된 선들 중 가장 먼저 탐지된 선 영역에 대한 좌표를 저장 후 해당영역을 white masking
4.2. 반복탐지를 통해 검출성능향상
5. 탐지된 선 객체들의 시작점과 끝점 비교, 시작점과 끝점이 인접한 경우 해당 선을 하나의 선 객체로 병합
6. 병합된 선 객체의 시작점 또는 끝점의 x좌표가 Dataframe 내 선 텍스트 좌표의 x값과 동일할 경우 해당 선 객체의 이름으로 정의
7. 이름이 지정된 선 객체와 심볼 객체의 좌표 값을 비교하여 인접할 경우 심볼의 소속을 해당 직선으로 정의
8. 선과 심볼의 소속정보와 위치정보가 포함된 자료구조 생성

## Slide 92: Detail of Stage 1.
Preprocessing
  Gray scale 변환
  테두리 + 테이블영역 제거
후
전

## Slide 93: Detail of Stage 2.
Text detection by Tesseract OCR
  Return detection dataframe
후(탐지결과 데이터프레임 반환)
Text | x | y | w | h
“Line-001” | 2345 | 882 | 220 | 30
“Valve-006” | 4534 | 2145 | 256 | 25
“Line-008” | 3623 | 2314 | 256 | 25
…
…
…
…
…
전

## Slide 94: Detail of Stage 3.
심볼영역 탐지
Text | x | y | w | h
“Line-001” | 2345 | 882 | 220 | 30
“Valve-006” | 4534 | 2145 | 256 | 25
“Line-008” | 3623 | 2314 | 256 | 25
후
전

## Slide 95: Detail of Stage 3.
심볼영역 탐지
Text | x | y | w | h
“Line-001” | 2345 | 882 | 220 | 30
“Valve-006” | 4534 | 2145 | 256 | 25
“Line-008” | 3623 | 2314 | 256 | 25

## Slide 96: Detail of Stage 4.
선 탐지
후
전

## Slide 97: Detail of Stage 5.
탐지된 선 객체 병합
후
전

## Slide 98: Detail of Stage 6.
선 텍스트 매칭
  선 텍스트, 좌표가 매칭된 딕셔너리 반환
후
전
Text | x | y | w | h
“Line-001” | 2345 | 882 | 220 | 30
“Valve-006” | 4534 | 2145 | 256 | 25
“Line-008” | 3623 | 2314 | 256 | 25
Lineinfo
Cordinate
- Line Dictionary-
“Line-001”
[x1,y1,x2,y2]
Lineinfo
Cordinate
- Line Dictionary-
“Line-006”
[x1,y1,x2,y2]
…

## Slide 99: Detail of Stage 7.
선-심볼 매칭
후
전

## Slide 100: Detail of Stage 8.
선, 심볼 자료구조 생성
후
전