## Slide 1
NANDFlashSim: High-Fidelity, Microarchitecture-Aware NAND Flash Memory Simulation
Myoungsoo Jung, Wonil Choi, Shuwen Gap, Ellis Herbert Wilson Ⅲ,
David Donofrio, Jhon Shalf, Mahmut Taylan Kandemir
CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY
TOS'16

## Slide 2: Introduction
CPU는 24개월마다 2배에 가까운 성능 발전을 보임
  ‘Moore’s law’
Memory 발전 속도는 상대적으로 느림
NAND Flash를 사용한 메모리가 등장하면서 비 휘발성 메모리 성능이 급격하게 발전
ResearchGate, Nowak, A. (2014). Opportunities and choice in a new vector era. Journal of Physics: Conference Series. 523. 012002. 10.1088/1742-6596/523/1/012002.

## Slide 3: Introduction
크기가 작고 속도가 빠른 NAND Flash 메모리가 보편화
  NAND Flash 기반 스토리지 폼팩터 등장 SSD, SD card, ..etc.
NAND Flash의 집적도가 12개월마다 2배 증가 달성
  Hwang’s Law (2002~2007)
현재는 새로운 적층기술로 성능향상
  V-NAND
NAND Flash Memory, http://csl.skku.edu/uploads/ICE3028S16/3-nand.pdf
Samsung, https://www.samsung.com/us

## Slide 4: Introduction
NAND Flash의 집적도↑, 가격 ↓
최근, 서버ㆍ데이터 센터의 스토리지로 NAND Flash memory(SSD) 사용
SSD의 Performance, Reliability, Energy consumption이 중요한 factor가 됨
FTL(Flash Translation Layer) 세부설정으로 성능개선 가능
Google Datacenter,
https://blog.google/inside-google/infrastructure/how-data-center-security-works/

## Slide 5: Introduction
FTL(Flash Translation Layer): NAND Flash 메모리를 관리하는 소프트웨어 계층
  SSD 내부 firmware로 구현
FTL 내 파라미터 최적화를 통해 SSD 성능을 개선
제조사들은 자세한 H/W, S/W Spec을 공개하지 않음
  개선된 FTL에 대한 성능실험이 불가능
NAND Flash
NAND Flash
NAND Flash
NAND Flash
DRAM
Memory Interface
Controller
Host Interface
Flash Translation Layer
Logical-Physical Address Mapping
Garbage Collection
Wear-leveling
Page allocation
Error Correction
Etc.
Usually saved in ROM
ROM

## Slide 6: Related work
NAND Flash 기반 SSD의 성능개선을 위해 사용한 Simulator가 등장
실제 Device의 성능 근사치를 사용하여 SSD 구조를 소프트웨어로 추상화
SSD 제작 전 검증실험, 성능측정 가능
  DiskSim SSD Extension (Alireza. 2009)
  FlashSim (Kim et al. 2009)
Hardware diagram for the SSD Simulator, Y. Kim, B. Tauras, A. Gupta and B. Urgaonkar, "FlashSim: A Simulator for NAND Flash-Based Solid-State Drives," 2009 First International Conference on Advances in System Simulation, 2009.

## Slide 7: Problem
기존 Simulator는 NAND Flash 내부적인 성능 다양성을 반영하지 않음
Multi die, Multi plane 등 NAND Flash 내부 동작모드에 대한 성능변동 미지원
Low-Level latency(NAND Operation)를 반영하지 않음
H/W system 개발자들이 예상하지 못한 성능개선 요소를 지나칠 수 있음

## Slide 8: Solution
Microarchitecture-Aware Simulator : NANDFlashSim 제안
NAND Flash Microarchitecture Level 세부설정 지원
Interleave, Internal Data Move, Cache mode 지원
Latency-aware
  내부 NAND Operation에 대한 Latency 반영

## Slide 9: NAND Flash Microarchitecture
NAND Flash Architecture S/W 추상화
NAND, Register간 데이터 이동에 대한 Latency 반영
Plane 당 Block 개수, Block 당 Page수 조절가능
Flash Type 지정가능(SLC, MLC, TLC, QLC)
Block
Page
SamSung Evo 840, http://www.storagereview.com/samsung_ssd_840_pro_review

## Slide 10: Flash memory Operation
Operation은 크게 Read, Write, Erase로 나눔
Read
  Transfer-Out of NAND, Transfer-Out of Register Op가 실제 수행시간에 가장 큰 영향을 끼침
①Read Req
④ ALE
⑦TON
⑧TOR
② CLE
Read Data Address
Data Register
③ Transfer Command
⑥ Initate
⑤ Transfer Address

## Slide 11: Flash memory Operation
Write(Program)
  Transfer-In Register, Transfer-In NAND, Transfer-Out of Register(Error correction)
Data Register
①Write Req
Data to be written,
Data Address
④ ALE
② CLE
③ Transfer Command
⑤ Transfer Address
⑦ Initiate
⑥TIR
⑧TIN
⑨ CLE
⑩ TOR

## Slide 12: Flash memory Operation
Erase
  Block ERase, Transfer-Out of Register(Error correction)
Data Register
①Erase Req
Data Address
④ ALE
② CLE
③ Transfer Command
⑤ Transfer Address
⑥ Initiate
⑦BER
⑧ CLE
⑩ TOR

## Slide 13: Flash memory Operation with Cache
Cache Register에 데이터가 먼저 Load후 Data Register로 Copy
연속적인 Read, Write Op 수행 시 Cache에 다음 Op에 필요한 데이터 Prefetch

## Slide 14: Internal Data Move
Page-to-Page 데이터 이동 시 Host를 거치지 않고 데이터 이동
Host는 데이터 Address만 Data Register로 전달
NAND Flash 내부적으로 데이터 이동
  External memory Data Copy에 대한 Overhead 감소

## Slide 15: Support NAND Flash Intrinsic Latency
Flash Type에 따른 지연시간 차이를 반영
m.2 SSD, https://kr.transcend-info.com/Products/No-644
NAND
Flash
Chip
NAND
Flash
Chip
Flash Die, https://www.intel.com
/pressroom/archive/release
Block 0
Block 1
Block N-1
Page register
…
Page 0
Page m-1
Page 0
Page m-1
…
…
…
…
…
Block Select Line
Minimum unit for Program (Page)
Ground Select Line
Common Source Line
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Bit Line
Word Line
Minimum unit for Read
Minimum unit for Erase
(Block)
Plane
Drain
Source
Floating Gate
Control Gate

## Slide 16: Support NAND Flash Intrinsic Latency
Floating Gate(FG)에 전자가 있으면 0(Programmed), 없으면 1(Erased)로 인식
Control Gate(CG)에 높은 전압을 인가하면 Bit Line에서 FG로 전자가 이동
  전원이 차단되어도 내부 전자 상태 유지
FG에 주입되는 전자 개수에 따라 비트를 구분
Drain|Source
Source
Floating Gate
Control Gate
-
Bit Line
24V
Floating Gate
Control Gate
-
-
-
Drain
20V
-
-
-
-
부족한 전자 충전
Bit Line (Read)의 전압 하강→ ‘0’
0V
전자 충전에 의한 전압하강 X →‘1’
Word Line

## Slide 17: Support NAND Flash Intrinsic Latency
CG의 전압↑ FG전자 수↑
CG 입력전압 구간을 나누어 하나의 Cell에 여러 비트 저장 가능
CG입력전압에 따라 비트를 Program 하는 과정 필요
  11 → 10 or 11 프로그램(LSB)
  11 → 01 or 11, 10 → 00 or 10 프로그램(MSB)
  전압 변동을 최소화 하는 방향으로 프로그램
  MSB(latency) > LSB(latency)
NANDFlashSim은 Flash Type별 Latency 반영
https://www.researchgate.net/figure/Flash-memory-cell-capacities
-SLC-MLC-TLC-and-QLC_fig3_349056013

## Slide 18: Others
Multiplane Mode 지원
  I/O요청을 여러 개의 Plane으로 동시실행
Interleaved Die Mode 지원
  여러 개의 Die가 1~4개의 Bus를 공유하는 구조에서 Interleaving을 지원
  병렬적으로 Operation수행가능

## Slide 19: Software Architecture
Host가 데이터 이동 Addressing, NAND Operation 직접제어 가능
  새로운 Grabage Collection, Address Mapping, Wear-leaving 알고리즘 구현 및 테스트 가능
Wrong Command Detection
Memory Indurance Report
  각 블록의 Erase 횟수를 tracking
  Memory 수명, Reliability 관련 Factor 제공

## Slide 20: Evaluation
NANDFlashSim 신뢰성 평가
  실제 동작 패턴과 NANDFlashSim의 동작패턴 유사도를 평가
실제 NAND Flash Device의 동작 패턴을 추출하는 H/W 구성
MSIS(Memory Statistics Information System)
  NAND Flash 동작 패턴
  Latency
  Bandwidth

## Slide 21: Evaluation
Test Case & Workloads
Disk-Friendly(Sequential) workloads
Memory type, Page, Block 수가 다른 Device사용
실제 Device feature value를 NANDFlashSim에 입력
MSIS, NANDFlashSim 비교분석

## Slide 22: Evaluation
Workload별 Latency 분포비교
Test Device: Hynix MLC H27UBG8T2A
MSIS와 NANDFlashSim이 ms 단위에서 거의 Overlap

## Slide 23: Low-level Latency
NAND Operation Cycle 분석
ALE, CLE은 Latency에 낮은 영향
Cache 사용 시 TIN, TIR 연산이 중첩
  각 연산 사이 Delay감소로 인한 Sequence 감소
Two-Plane 사용 시
  Data를 Plane에 나누어서 Write
  병렬처리로 인한 전체 Latency감소

## Slide 24: Internal Data Move
전송 block 크기에 따른 모드별 수행시간, 에너지소비량 측정
  2x internal: Internal Data Move 모드에서 병렬처리 지원
2x internal Mode가 수행시간 증가폭이 가장 낮음
에너지 소모량은 모든 case에서 거의 동일함
  병렬처리로 cycle 단축, TIN, TON 같이 Energy를 많이 소비하는 Op(높은 입력전압)는 동일하게 수행됨

## Slide 25: Internal Data Move
전체 Cycle 중 TIN(Transfer in NAND)가 가장 많은 부분을 차지
  에너지 소모량도 TIN이 가장 높음
Data Copy to Host memory
병렬처리로 인한 Cycle 감소

## Slide 26: Multi-Plane Performance
여러 개의 Plane으로 구성된 NAND Flash Bandwidth 분석
Page 크기에 따른 Plane 개수별 Bandwidth
전체적으로 Plane 개수가 증가할 수록 성능이 좋아짐
  TIN 병렬처리 성능 ↑
Read는 상대적으로 변동폭이 작음
  Read Cycle에서 TOR이 가장 많은 부분 차지
  TOR과 Plane 개수는 상관관계가 없음
  임의로 여러 개의 Plane에서 Read는 불가능

## Slide 27: Page Size
Page 크기별 Read, Write Bandwidth 변화
Write에서 Two-Plane일 때 성능이 가장 좋음
  TOR 병렬처리
Read 는 16K에 거의 수렴
  일괄 처리로 얻을 수 있는 성능향상 한계점
  TON 병렬처리 불가

## Slide 28: Energy Consumption
실제 Workload에 대한 Energy Consumption Simulation
Read, Write, Erase 에 대한 계산모델 산정
NAND Operation은 실제 Device data sheet 에너지 소비량 데이터 사용
  CLE, ALE: LATCH data sheet
  TIR, TOR: DRAM data sheet
  TIN, TON, BER: Micron, MT29F16G08ABABA datasheet
Command Enable Signal
Data Transfer, Erase
(HIGH Energy Consumption)
Error Check, State Change

## Slide 29: Energy Consumption
실제 수집한 Android Workload로 Simulation

## Slide 30: Energy Consumption
워크로드별 에너지 사용량 점유율 분포
  Read 가 99.2%인 Video Play는 TON, TOR이 50%씩 점유
  Write가 99.9%인 File Operate, Video Take는 TIN 이 90% 점유

## Slide 31: Energy Consumption
Operation별 Energy Consumption 분포, 실사용량
  Block 단위로 수행하는 Erase의 사용량이 가장 높음
  전체적으로 NAND cell에서 높은 에너지 사용량을 보임
Page
Page
Block

## Slide 32: Energy Consumption
Page 크기별 에너지 사용량, 데이터 전송속도 Simulation
  8GB Sequential read 데이터 사용
TON Op의 수행시간이 전체 에너지 사용량에 영향
Page size가 4K에서 가장 좋은 성능
  Page Size와 에너지 사용량 간 직접적인 영향 X

## Slide 33: Conclusion
NAND Flash에는 메모리 성능에 민감한 Parameter가 다수 존재
NAND Flash 구성을 최적화 하는것이 중요함
NANDFlashSim은 Low-level NAND Architecture 구성을 지원
  NAND Flash 고유 Latency, NAND Operation 직접제어 가능