## Slide 1
Blktrace installation
&
Cgroup I/O trace extraction
Jinseo Choi
CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

## Slide 2: blktrace
Block device의 실제 I/O 트래픽에 대한 트레이스 생성 도구
커널 block I/O layer에서 발생하는 이벤트에 대한 상세정보 제공
  사용자가 원하는 정보만 선택적으로 추출가능
  Low-overhead
트레이스 파일생성, 시각화 유틸 제공
  파일생성: blkparser
  시각화: iowatcher
Block I/O Layer Tracing: blktrace, Alan D. Brunelle, HP

## Slide 3: 설치(1/2)
설치환경
의존성 패키지 설치
  sudo apt-get install libaio1
  apt-get install libc6
  apt-get install libc6.1
  apt-get install python3
  apt-get install librsvg2-bin
  apt-get install gnuplot-x11
실제 작성코드:
CPU​ | Intel® Core i5-6300HQ @ 2.3GHz, 4코어​
memory​ | 8 G​
NVMe SSD​+HDD | SAMSUNG PM-951 128GB PCIe3.0x4 (32GT/s)​ Western Digital wd1 500GB SATA
OS​ | Ubunbtu 16.04, Linux Kernel 4.15.0​

## Slide 4: 설치(2/2)
blktrace 소스파일 다운로드
  https://git.kernel.dk/cgit/blktrace/
  1.2버전에는 blkparser, iowatcher가 패키지에 포함
경로 접근 후 압축해제
  sudo tar –xvzf blktrace-1.2.0.tar.gz
빌드 및 설치
  cd blktrace-1.2.0
  sudo make, sudo make install
"Fatal error: libaio.h: No such file or directory" 에러 발생 시
  sudo apt-get install libaio-dev

## Slide 5: 실행 테스트
사용중인 장치명 확인
  lsblk

## Slide 6: 명령어
현재 사용중인 장치의 I/O 트레이스를 터미널에 출력
  sudo blktrace -d /dev/nvme0n1 -o - | blkparse -i -
  blktrace: 실행파일
  -d: 특정 장치 사용
  -o: output 형식지정 옵션
  - : 표준출력(터미널) 사용
  | blkparse: 트레이스 파서 실행파일
  -i: blktrace의 출력옵션으로 표준출력을 사용했으므로 파서 입력옵션으로 표준입력 지정

## Slide 7: 출력 결과
명령을 실행하면 트레이스가 특정 포맷으로 파싱되어 터미널에 출력됨
[장치번호] [cpu] [시퀀스 번호] [타임스탬프] [PID] [이벤트] [RWBS] [시작 블록번호, 블록의 수] [프로세스]

## Slide 8: Fio, blktrace를 사용한 cgroup blkio 트레이스 추출
Fio jobfile 작성
Cgroup 1개 생성
5GB 파일을 direct I/O를 사용하여 순차읽기 수행
  Block size: 4KB
수행시간 60초

## Slide 9: Blktrace 실행
Blktrace 명령어 실행
  blktrace -d /dev/nvme0n1[장치명] -w 70
  -d: 트레이스를 모니터링할 장치
  -w: 측정시간을 70초로 설정
blktrace명령어 실행 후 새로운 터미널 생성
  fio test.fio
현재 Fio에 의해 순차읽기 연산을 수행중인 ​장치의 트레이스를 모니터링

## Slide 10: 트레이스 파싱
Blktrace 종료 후 현재 터미널 경로에 트레이스 바이너리 파일이 생성됨(cpu코어별 trace)
blkparse로 바이너리 파일 파싱
  blkparse nvme0n1 -f "%5T.%5t, %M, %S, %n, %d, %a %C\n" -a issued -o output.txt
  -f: 출력포맷 지정
  %5T.%3t : 타임 스탬프(sec.ns)
  %M: 장치번호
  %S: 섹터 번호
  %n: 요청 블록 수
  %d: RWBS flag
  %a: block io layer 트레이스 action
  %C: 커맨드
  -a: 장치의 읽기 action에 대해서만 트레이스 필터링
  -o: 출력파일 이름 지정

## Slide 11: 수행결과
Output.txt
[요청 블록 수] [RWBS flag] [action] [커맨드]
[섹터 번호]
[장치번호]
[Time stamp]

## Slide 12: 트레이스 Action 종류
Trace Action
  C - complete : 이전 요청 완료됨
  D – issued: request queue 또는 스케줄러에 있는 request block이 드라이버로 보내짐
  I – inserted: request block이 스케줄러로 보내짐
  Q – queued: 지정된 위치에 I/O를 queue에 배치
  B – bounced: block I/O에 연결된 page가 하드웨어에 의해 연결할 수 없어 더 낮은 메모리 주소로 되돌아 옴
  M - merge: i/o scheduler 가 reuqest queue를 병합
  G - get request: block 장치로 request를 보냄
  S – sleep: request 구조체가 존재하지 않음(유휴상태)
  P – plug: I/O가 이전에 비어 있던 block 장치 queue에 대기 중인 경우 이 데이터가 필요하기 전에 미리 queue에 연결
  U – unplug: request data가 이미 장치 queue에 대기중일때 일정시간이 지나면 queue에서 제거
  T - unplug due to timer: 미리 정의된 대기시간에 의해 unplug 됨
  X – split: This may indicate a performance problem due to a bad setup of that raid/dm device,
  A – remap: The remap action details what exactly is being remapped to what.

## Slide 13: RWBS
RWBS flag 종류
  R: 읽기
  W : 쓰기
  B: 동기화에 의한 대기
  S: 동기화
  D: 블록버림
  N: 동작없음
  F: FUA, 캐시없이 현재 데이터를 디스크에 직접 기록(디스크가 내부 캐시를 가지는 경우)
  A: 파일 데이터를 페이지 캐시에 로드

## Slide 14: N개그룹 I/O트레이스 생성
그룹 개수별 blkio 가중치 비율
  2개: 1000:500 (2:1)
  3개: 1000:500:250 (4:2:1)
  4개: 1000:750:500:250 (4:3:2:1)
  5개: 1000:800:600:400:200 (5:4:3:2:1)
  6개: 1000:832:666:500:334:166 (6:5:4:3:2:1)

## Slide 15: 그룹 개수별 성능측정
I/Owatcher
  트레이스 바이너리를 파싱하여 io latency, cpu 사용률, IOPS분포 등의 성능 지표 시각화 도구
  Blktrace 설치 시 패키지에 포함됨
  Fio와 연동해서 사용가능
  .svg 파일로 결과 출력
사용법
  iowatcher -d /dev/nvme0n1 -t nvme0n1 -p fio test.fio
  -d: 트레이스 관측 장치
  -​t: nvme0n1 이라는 트레이스 바이너리 사용
  -p: fio 연동

## Slide 16: 실행결과
I/Owatcher
  3개 그룹 Fio 실행 시 성능 분포

## Slide 17: DiskSim 트레이스 시뮬레이션
추출한 트레이스를 DiskSim으로 시뮬레이션
ascii 포맷으로 트레이스 변환
  현재 포맷
  [time stamp] [devno] [sectorno] [bcount] [RWBS flag] [action] [command]
  ascii 포맷
  [time stamp] [devno] [blkno] [bcount] [R/W flag]
  action, command 필드 제거
  action D, issued 만 필터링하여 파일에 기록
  RWBS flag는 Read=1, Write=0, 나머지 연산에 대해서는 0

## Slide 18: 트레이스 변환 결과
빠른 실행결과 확인을 위해 10MB단위 트레이스 파일 분할
  split -b 10m output.txt
[Time stamp] [devno] [blkno] [bcount] [R/W flags]

## Slide 19: 시뮬레이션
​트레이스 파일 home/js/disksim-4.0/ssdmodel/valid 경로에 이동
  mv 6groups_io_converted.trace /home/js/disksim-4.0/ssdmodel/valid
Disksim ssdmodel 경로로 이동
  cd /home/js/disksim-4.0/ssdmodel/valid
실행
  ssd-rr250k.parv 파라미터파일 사용
  1개 그룹 fio 트레이스파일 사용
  /home/js/disksim-4.0/src/disksim ssd-rr250k.parv log.outv ascii 6groups_io_converted.trace

## Slide 20: 시뮬레이션 결과
특정 분할 트레이스 파일에 대해 정상적을 실행됨
로그파일에 비정상적인 값이 기록 된것을 확인

## Slide 21: 트레이스 시간단위 변환
Blktrace 시간 표현단위: ns
Disksim 입력 트레이스 시간단위: ms
%T(sec).%t(ns)
단위변환 T*1000+ (t/1000)/1000

## Slide 22: 단위 변환 후 시뮬레이션 결과
트레이스 타임 스탬프가 시뮬레이션 시간보다 빠름
Sample trace와 비교
  정상적으로 실행되는 샘플 트레이스에 비해 단위시간당 trace가 약 10배 가량 많음
converted trace
disksim sample trace

## Slide 23: 시간당 I/O 횟수 축소
샘플트레이스와 비슷한 간격으로 트레이스 인터벌 변경
  msec 단위를 라인마다 1씩 증가

## Slide 24: 시뮬레이션 결과
에러발생
에러 발생코드
  기본값이 -1로 정의되어 있는 logorgno변수
  변수 값이 변경되지 않으면 에러발생

## Slide 25: 에러발생 원인
트레이스를 수집한 SSD의 용량보다 Disksim SSD의 용량이 작음
  128GB SSD에서 수집한 트레이스의 블록번호가 64GB disksim SSD의 블록번호 범위를 초과
  트레이스의 블록번호 3000~4000에 대해 'Unexpected request location' 에러 발생
1000 |  |  |  |  | 
2000 |  |  |  |  | 
3000 |  |  |  |  | 
4000 |  |  |  |  | 
Block
Page
1000 |  |  |  |  | 
2000 |  |  |  |  | 
128GB SSD
64GB SSD-iozone.parv
Input trace: 2560.2345 0 3000 16 1
Error
Blkno

## Slide 26: SSD 파티션 분배 후 트레이스 수집
DiskSim SSD와 용량이 동일한 환경을 구성하여 트레이스를 수집
스토리지 파티션 배정
  스토리지 파티션은 보통 기존 시스템에서 새로운 스토리지를 추가하면 fdisk로 파티션을 배정할 수 있음
  또는 운영체제 설치 시 직접 파티션 배정
  현재 시스템에서 사용중인 공간에 대해서는 파티션 분할불가(주의)

## Slide 27: 스토리지 파티션 정보확인
파티션 정보확인
  현재 저장장치 사용정보 출력
  fdisk –l
현재 사용중인 SSD 사용정보
  119.2GiB≈128GB SSD, 섹터(블록)크기: 512 byte,
  EFI boot(512MB), filesystem(64GB), swap(3GB)로 파티션 구성, free(61GB)

## Slide 28: 시뮬레이션 결과
ssd-rw250.parv 파라미터 파일 사용
정상적으로 실행되는 것을 확인

## Slide 29: 트레이스 수집
time stamp, RWBS flag 값을 DiskSim에 적합한 포맷으로 파싱
  변환된 트레이스 파일