## Slide 1
DNN memory consumption pattern
Jinseo Choi
CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

## Slide 2: Until now..
I/O 간섭에 의한 텐서플로우 성능분석(’21. 6.)
딥러닝 성능 개선을 위한 쓰레드 기반 셔플링 기법(’21. 7.)
Interleaved Data Processing Scheme for Optimizing Tensorflow Framework (’21. 11.)
훈련 및 검증 성능 개선을 위한 텐서플로우 병렬 처리 기법 (’21. 11.)

## Slide 3: Until now..
텐서플로우 GPU모드 + I/O부하 발생 시 성능저하 발생
  데이터 전처리 부분을 여전히 CPU가 수행 → 텐서플로우 파이프라인 분석
훈련데이터 전처리 과정 중 셔플링 병렬처리
  전체 훈련시간 15.6% 감소 → 성능개선이 균일하지 않은 issue

## Slide 4: Until now..
훈련-검증과정 인터리빙(i.data)
  전체 수행시간 17% 감소 → 가중치 간섭현상 발견 → model copy
훈련-검증과정 인터리빙 + 검증과정 멀티쓰레딩
  전체 수행시간 22.4% 감소 → 검증쓰레드 개수가 6개 이상일 경우 성능차이 미비 → GPU warp(?)

## Slide 5: DNN 메모리 사용
훈련데이터 흐름
  스토리지 → 메모리(page 캐시) → Batch → GPU memory
Batch size ↑, 훈련시간 ↓, 예측성능(Loss) ↓
  MNIST 실험으로 확인
  ImageNet 학습 시 batch 크기를 증가시켰을 때 1시간 안에 일정 수준이상 정확도 달성(P. Goyal. et. al. 2018)
그러나 GPU memory, system 메모리 한계로 인한batch size 크기 제한
  OOM(Out Of Memory)으로 인한 프로세스 종료
Training and validation curves, P. Goyal. et. al. Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour, 2018.

## Slide 6: DNN 메모리 사용
모델 훈련 시 Host memory, Device(GPU)memory 사용패턴 측정
vmstat, free, gpustat 명령어 사용
1초 마다 메모리 사용량 측정
  Shell script 작성
  gpustat 파일출력
DNN 프로세스 동작확인
프로세스 종료 시 스크립트 종료
free 명령으로 메모리 사용량 파일출력
-m: MB단위 출력,
1초 대기: 1초마다 free 명령어 실행

## Slide 7: DNN 메모리 사용
비교대상: Numpy, tf.data
데이터셋: 1GB MNIST
메모리 크기
  Host: 32GB
  GPU: 4GB

## Slide 8: DNN 메모리 사용
메모리사용량: Numpy < tf.data(26.4%)
실행시간: Numpy > tf.data(151.5%)
Chart: Numpy Used memory
Chart: tf.data used memory

## Slide 9: DNN 메모리 사용
페이지 캐시 사용량
  단위: KB
  Numpy: Epoch 시작 전, used 증가, cached 감소, → 셔플에 의한 data Address 재배치
  tf.data: 2Epoch 이후 캐시 감소, 사용량과 패턴 유사성 x , → 내부 최적화?
Chart: Numpy cached
Chart: tf.data cached

## Slide 10: DNN 메모리 사용
커널 버퍼(파일 메타데이터 캐시)사용량
  단위: KB
Chart: Numpy bufferd
Chart: tf.data bufferd

## Slide 11: DNN 메모리 사용
Host 메모리에 로드된 훈련데이터는 PCI-e 인터페이스로 GPU 메모리에 전송된
전송과정
Chart: Numpy
Chart: tf.data

## Slide 12: DNN 메모리 사용
GPU 메모리 사용량
  1초 단위 측정 시 memory drop이 관찰되지 않음
  cuDNN 라이브러리가 임의로 가용 가능한 최대 Memory를 프로세스에 할당(User-level code에서 변경 가능)
Chart: Numpy GPU
Chart: tf.data GPU

## Slide 13: DNN 모델별 메모리 사용
CNN, LSTM 모델 메모리사용량 비교
Chart: tf.data LSTM
Chart: tf.data used memory

## Slide 14: DNN 모델별 메모리 사용
CNN, LSTM 모델 메모리사용량 비교
Chart: LSTM tf.data buffer
Chart: LSTM tf.data cached
Chart: CNN tf.data bufferd
Chart: CNN tf.data cached

## Slide 15: LSTM 파이프라인 비교
LSTM모델 파이프라인별 메모리 사용량
실행시간: Numpy > tf.data
Chart: tf.data LSTM
Chart: Numpy LSTM

## Slide 16: LSTM 파이프라인 비교
LSTM모델 파이프라인별 메모리 사용량
Chart: LSTM tf.data Buffer
Chart: LSTM tf.data Cached
Chart: LSTM Numpy Buffer
Chart: LSTM Numpy Cached

## Slide 17: 파이프라인 I/O 패턴 측정
Storage: SATA SSD 256GB(Samsung Evo 860)
측정방법
  apt-get install sysstat
  Iostat -x -k sdb 1
  -x: 표시정보 확장
  -k: KB 단위로 표시
  sdb: /dev/sdb 스토리지에 대한 정보 출력
  1: 1초마다 반복
측정정보
  Read, Write 요청횟수
  I/O요청 크기
  Device Util: bandwith utilization

## Slide 18: 파이프라인 I/O 패턴 측정
I/O request 횟수
  Read: Numpy < tf.data
  Write: Numpy < tf.data
Chart: Numpy CNN Read request
Chart: Numpy CNN write request
Chart: tf.data CNN Read request
Chart: tf.data CNN Write request

## Slide 19: 파이프라인 I/O 패턴 측정
I/O 요청 용량
Chart: Numpy CNN read
Chart: Numpy CNN write
Chart: tf.data CNN Read
Chart: tf.data CNN Write
pd.read_csv(“1GB_MNIST”)
pd.read_csv(“1GB_MNIST”)

## Slide 20: 파이프라인 I/O 패턴 측정
Device bandwidth utilization
Chart: tf.data i/o util
Chart: Numpy i/o util

## Slide 21: 파이프라인 I/O 패턴 측정
I/O request 횟수
  Read: Numpy < tf.data
  Write: Numpy > tf.data
Chart: Numpy LSTM Read request
Chart: Numpy LSTM Write request
Chart: tf.data LSTM Read request
Chart: tf.data LSTM Write request

## Slide 22: 파이프라인 I/O 패턴 측정
I/O 요청 용량
Chart: Numpy LSTM Read
Chart: Numpy LSTM Write
Chart: tf.data LSTM Read
Chart: tf.data LSTM Write
pd.read_csv(“1GB_MNIST”)
pd.read_csv(“1GB_MNIST”)

## Slide 23: 파이프라인 I/O 패턴 측정
Device bandwidth utilization
Chart: tf.data i/o util
Chart: Numpy i/o util

## Slide 24: 파이프라인 I/O 패턴 측정
초기 data load 후 추가적인 read 없이 write만 요청
  Mem(PCIe) -> GPU? (확인 중)