## Slide 1
‘22 Summer Research Summary
Jinseo Choi
CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

## Slide 2: 개요
이미지형식 P&ID에서 텍스트 인식모델 기반 선-심볼 탐지기법
  P&ID 전산화를 위한 이미지형식 P&ID 인식 자동화
딥 러닝 모델을 사용하여 가속화
Manual digitization
Time consuming task
.pdf, .jpeg format P&ID
Programmable format P&ID
P&ID Object
Detector

## Slide 3: 제안기법
이미지형식 P&ID에서 텍스트 인식모델 기반 선-심볼 탐지기법
  P&ID 전산화를 위한 이미지형식 P&ID 인식 자동화
딥 러닝 모델을 사용하여 가속화
텍스트 기반 인식기법으로 훈련 데이터가 필요 없는 기법 제안
: Tag
Text Recognition Model
Text | x | y | w | h
CV001A | 30 | 20 | 20 | 10
CV001B | 30 | 34 | 20 | 10
P-10-01A | 15 | 46 | 25 | 10
P-10-01B | 15 | 25 | 25 | 10
001A | 64 | 16 | 10 | 10
01A | 79 | 16 | 10 | 10

## Slide 4: 제안기법
이미지형식 P&ID에서 텍스트 인식모델 기반 선-심볼 탐지기법
  P&ID 전산화를 위한 이미지형식 P&ID 인식 자동화
딥 러닝 모델을 사용하여 가속화
텍스트 기반 인식기법으로 훈련 데이터가 필요 없는 기법 제안
Text Recognition Model
Text | x | y | w | h
CV001A | 30 | 20 | 20 | 10
CV001B | 30 | 34 | 20 | 10
P-10-01A | 15 | 46 | 25 | 10
P-10-01B | 15 | 25 | 25 | 10
001A | 64 | 16 | 10 | 10
01A | 79 | 16 | 10 | 10

## Slide 5: 제안기법
이미지형식 P&ID에서 텍스트 인식모델 기반 선-심볼 탐지기법
  P&ID 전산화를 위한 이미지형식 P&ID 인식 자동화
딥 러닝 모델을 사용하여 가속화
텍스트 기반 인식기법으로 훈련 데이터가 필요 없는 기법 제안
  텍스트 위치를 기반으로 심볼 영역 탐지
Text Recognition Model
Text | x | y | w | h
CV001A | 30 | 20 | 20 | 10
CV001B | 30 | 34 | 20 | 10
P-10-01A | 15 | 46 | 25 | 10
P-10-01B | 15 | 25 | 25 | 10
001A | 64 | 16 | 10 | 10
01A | 79 | 16 | 10 | 10

## Slide 6: Symbol detection
문제점
  세로배치 심볼 추출 불가능
해결
  텍스트 bounding box위치 기준 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽
  영역으로 확장
  각 방향 확장 영역에 대해 검정색 픽셀개수가 가장 큰 영역 선택
위
아래
오른쪽
왼쪽
텍스트
bounding box

## Slide 7: Symbol detection
심볼영역 탐지방법
Number of Black Pixel
4468
24806
19867
19942

## Slide 8: Symbol detection
심볼영역 탐지 결과

## Slide 9: 전체 흐름도
정보과학회 저널 논문 투고
  논문 명: 딥 러닝 기술을 이용한 객체 인식 기법
심볼-파이프라인 연결관계 인식
P&ID image
Text Recognition
Symbol
Tag
Symbol
Tag
Symbol
Tag
Symbol
Tag
Line
Tag
Text
Filter
Symbol-Line
Association
Line Detection
(Hough transform)
Symbol
Detection
Line-001 : {Symbol-01, …}
Line-002 : {Symbol-02, …}
Line-003 : {Symbol-03, …}
Line-004 : {Symbol-04, …}
Line-005 : {Symbol-05, …}
…
Line
Tag
Line
Tag
Line
Tag

## Slide 10: 선 탐지
직선 탐지기법 성능개선
  직선탐지기법인 허프 변환 사용
y
x
0 | 6
45.5 | 5.56
180 | -2
0 | 6
45.5 | 5.56
180 | -2
0 | 3
45.5 | 5.56
180 | -3
0 | 3
45.5 | 5.56
180 | -3
0 | 2
45.5 | 5.56
180 | -6
0 | 2
45.5 | 5.56
180 | -6
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
matching pixel Threshold = 3

## Slide 11: 선 탐지
직선 탐지기법 성능개선
  직선탐지기법인 허프 변환 사용
  허프 변환 반복 수행 + 탐지된 선 제거
  탐지된 선(노이즈)를 제거하여 반복 탐지함으로써 탐지성능 개선

## Slide 12: 선 탐지
기존 허프 변환과 성능비교
  오탐 감소
  탐지율 향상

## Slide 13: 선 탐지
기존 허프 변환과 성능비교
  오탐 감소
  탐지율 향상

## Slide 14: Line merge
탐지된 선 병합
  조각난 상태로 탐지된 선의 연결관계를 분석하여 하나의 선으로 병합
  해당 선의 시작점 끝점의 x축 좌표와 기준선 비교
  탐색 리스트 전체 순회 후 필터링된 리스트 반환
  선의 끝점 또는 시작점과 수직선의 x축 좌표 값의 차이 계산
탐색 리스트 정렬
기준선 지정
리스트 내 기준선 삭제
탐색 리스트 순회 시작
Y 축 값이
동일한가?
기준선의 시작점과
겹치는 경우
기준선의 끝점과
겹치는 경우
기준선 앞쪽배치
기준선 뒤쪽 배치
탐색리스트에서
해당라인 삭제 후 재정렬
수직선을
통과하는가?
종료
Case1(수직선에서 구분된 선)
Case2(수직선을 가로질러 연결된 선)
라인의 좌표가
기준선의 좌표와 겹치는가?

## Slide 15: Line merge
결과
Line 딕셔너리 출력결과
{‘Lineinfo’ : Line이름, ‘cordiante’ : [연관된 선의 모든 시작점, 끝점 좌표]}

## Slide 16: Line-Symbol matching
심볼 위치정보 리스트 사용
  심볼의 크기와 좌측 상단에 대한 좌표 값 보유
  심볼이름, x축 좌표, y축 좌표, 너비, 높이
  선의 시작점과 심볼의 시작점이 오차범위 내에서 가까울 경우 해당 심볼의 소속을 해당 선의 Line 정보로 변경
Case1(가로 심볼)
Case2(세로 심볼)
(50, 20)
(55, 10)
(50, 20)
(40, 20)

## Slide 17: Line-Symbol matching
개별 심볼의 소속과 위치정보를 딕셔너리로 관리
  {‘Name’: “Valve-001”, ‘Lineinfo’: “Line-001”, ‘cordiante’:[x,y,w,h]}
  {‘Name’: “Valve-002”, ‘Lineinfo’: “Line-003”, ‘cordiante’:[x,y,w,h]}
선 소속정보가 결정된 심볼은 탐색리스트에서 제거
선 딕셔너리 기반으로 탐색 → 리스트 정렬 불필요

## Slide 18: Line-Symbol matching
각 선 딕셔너리를 순회
선의 좌표 값과 근접한 심볼이 존재할 경우
  심볼 딕셔너리를 생성하여 선정보와 심볼정보 추가
개별 Line에 소속된
선들 좌표 입력
심볼 리스트 순회 시작
라인의 좌표가
심볼 좌표와
겹치는가?
심볼 탐색 리스트에서
해당 심볼 삭제
심볼 딕셔너리 생성
심볼 딕셔너리
Lineinfo 매핑정보 추가
심볼 딕셔너리
심볼좌표 추가
심볼 딕셔너리 리턴

## Slide 19: Line-Symbol matching
결과

## Slide 20: Line-Symbol recognition
특정 심볼이 속한 선이 무엇인지 인지
  예) Line-000에 속한 심볼은 무엇인가? → Valve-001, Valve-002…
  예) Valve-001에 연결된 선은 무엇인가? → Line-000
특정 심볼의 좌표와 가장 가까운 선의 시작점을 해당 심볼이 속한 선이라고 판단

## Slide 21: KIISE Journal Submission
전체 흐름도
P&ID Image
Tesseract OCR
Hough Transform
Line
Object
Remove
Detected Line
Text | x | y | w | h
“Line-001” | 2345 | 882 | 220 | 30
“Valve-006” | 4534 | 2145 | 256 | 25
“Line-008” | 3623 | 2314 | 256 | 25
…
Preprocessing
Image
Binarization
Border Remove
…
…
…
…
Line Text
Location
Text Detection
Line Detection
Symbol Detection
Valve-006
Valve-006
Merge Adjacent Line Object
Line Recognition
Line-002
Symbol
Object
Line-Symbol Recognition
Valve-006
Line-002
Line-002
Valve-006
Line-002
Symbol Text
Location
Object Semantic Analysis
Symbol Detection
Generate Data Structure
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 22: Detail of Stage 1.
Preprocessing
  Gray scale 변환
  테두리 + 테이블영역 제거
후
전

## Slide 23: Detail of Stage 2.
Text detection by Tesseract OCR
  Return detection dataframe
후(탐지결과 데이터프레임 반환)
Text | x | y | w | h
“Line-001” | 2345 | 882 | 220 | 30
“Valve-006” | 4534 | 2145 | 256 | 25
“Line-008” | 3623 | 2314 | 256 | 25
…
…
…
…
…
전

## Slide 24: Detail of Stage 3.
심볼영역 탐지
Text | x | y | w | h
“Line-001” | 2345 | 882 | 220 | 30
“Valve-006” | 4534 | 2145 | 256 | 25
“Line-008” | 3623 | 2314 | 256 | 25
후
전

## Slide 25: Detail of Stage 4.
선 탐지
후
전

## Slide 26: Detail of Stage 5.
탐지된 선 객체 병합
후
전

## Slide 27: Detail of Stage 6.
선 텍스트 매칭
  선 텍스트, 좌표가 매칭된 딕셔너리 반환
후
전
Text | x | y | w | h
“Line-001” | 2345 | 882 | 220 | 30
“Valve-006” | 4534 | 2145 | 256 | 25
“Line-008” | 3623 | 2314 | 256 | 25
Lineinfo
Cordinate
- Line Dictionary-
“Line-001”
[x1,y1,x2,y2]
Lineinfo
Cordinate
- Line Dictionary-
“Line-006”
[x1,y1,x2,y2]
…

## Slide 28: Detail of Stage 7.
선-심볼 매칭
후
전

## Slide 29: Detail of Stage 8.
선, 심볼 자료구조 생성
후
전